Załącznik nr 1a

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UŻYWANEGO  WALCA OGUMIONEGO

Przetarg nieograniczony na: „Dostawę używanego walca ogumowanego w formie leasingu operacyjnego”

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami:

# I. Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego

1. Walec

Walec ogumiony – 1 szt. spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1260 z późn. zm.)

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Spełnia | Nie spełnia | Jeżeli oferowany parametr spełnia wymagania w stopniu wyższym, niż określony przez Zamawiającego, należy podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marka i typ: |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2002 |  |  |  |
| 2. | Ilość roboczogodzin nie więcej niż 4000 |  |  |  |
| 3. | Ciężar operacyjny od 10000kg do 16000kg |  |  |  |
| 4. | Silnik Diesel o mocy nie mniejszej niż 74 kW |  |  |  |
| 5. | Napęd – hydrodynamiczny |  |  |  |
| 6. | Nowe filtry olejów i płynów Wymienione oleje i płyny |  |  |  |
| 7. | Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 250 litrów |  |  |  |
| 8. | Zbiornik wody nie mniejszy niż 400 litrów |  |  |  |
| 9. | Objętość przedziału balastowego nie mniejsza niż 3,2 m3 |  |  |  |
| 10. | Hamulec roboczy pneumatyczno/hydrauliczny |  |  |  |
| 11. | Hamulec parkingowy mechaniczno/pneumatyczny |  |  |  |
| 12. | Wewnętrzny promień skrętu – 5 800 mm – 6 200 mm |  |  |  |
| 13. | Napęd na tylną oś |  |  |  |
| 14. | Ilość opon/kół - przód/tył - 4/4 |  |  |  |
| 22. | Kabina operatora - fotele operatora 2 szt. - wentylacja, ogrzewanie - drzwi otwierane z prawej i lewej strony, - minimum dwa robocze tylne światła na dachu kabiny, minimum dwa robocze przednie światła na dachu kabiny, - dwa lusterka zewnętrzne, - licznik motogodzin, - zestaw wskaźników, a)kontrolka ciśnienia oleju b)kontrolka temperatury silnika c)kontrolka ładowania d)kontrolka temperatury zmiennika e)kontrolka ciśnienia hamulców - jedno światło błyskowe koloru pomarańczowego |  |  |  |
| 23. | Wycieraczka przedniej szyby |  |  |  |
| 24. | Maszyna powinna być kompletnie przygotowana do pracy bez usterek, wycieków |  |  |  |
| 25. | Deklaracja zgodności CE |  |  |  |
| 26. | Katalog części zamiennych i instrukcja obsługi |  |  |  |

| Warunki dostawy oraz gwarancji i serwisu | TAK/NIE |
| --- | --- |
| Dostawa walca odbędzie się na koszt Wykonawcy. | TAK |
| Walec powinien być po przeglądach i naprawach, gotowa do pracy | TAK |
| Stan techniczny walca dobry, | TAK |
| Wykonawca w ramach zamówienia zapewni na własny koszt przeszkolenie co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi oferowanej walca | TAK |
| Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w ilości 150 mth. na dostarczony walec | TAK |

....................................................................

(data, czytelny podpis osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)